## Slide 1
AmazingBOX
阿拉丁神灯
2017. 01

## Slide 2
1
产品创意

## Slide 3
关于阿拉丁神灯的传说
能看到你
无论白天黑夜
（菲涅尔透镜）
能看到光
（光敏电阻）
强大的内心
理解周围的一切
（STM32+LiteOS）
懂你的一举一动
（手势传感器）
特别合群
（和AmazingBOX及其他标准协议产品互动）
自带光环
自带宇宙手机
（可调光LED+ZigBee）
阿拉丁神灯的关键不是“灯”
我们产品的核心也不是灯
而是LED控制板

## Slide 4
阿拉丁神灯来拯救谁 – 利民
慵懒的人
（真的不想开灯关灯）
强迫症的人
（灯关了吗，关了么，关了？）
省钱的人
（没事开什么灯？）
懂生活的人
（要舒适的光
要浪漫的光）

## Slide 5
阿拉丁神灯来拯救谁 – 利国
太阳能，LED，光线感应，人体感应，是真正的智能交通照明吗

## Slide 6
3、基于精确定位的位置服务
加油站
公交车
停车场
车站
1、基于单灯的按需照明管理
智能路灯
云服务平台
井盖
树木
5、基于主动发现的设施监控
现场智能基站
4、基于自动识别的智能交通
交通灯
2、环境监测与灾害预警等
阿拉丁神灯来拯救谁 – 利国
使用阿拉丁神灯，可以方便的实现：
1）互动式的按需照明管理
2）环境监测和灾害预警
3）基于精确定位的位置服务

## Slide 7
产品实现
2

## Slide 8
硬件框图
STM32F411RE
(后期可采用更低端MCU)
STLink
PC
PC/
外接电源
5V电源
I/O
I/O
I2C
PWM
I/O
UART
BIS0001
+菲涅尔透镜
光敏电阻
APDS9960
手势传感器
LED调光电路
可增加RGB
PM2.5检测
CO检测
温湿度检测
…
UART
PC调试
ZigBee
CC2530
人体感应
光照感应
手势控制
后续拓展
LED调光

## Slide 9
软件架构
LiteOS
z-Stack
AP
AB-OS
based on OpenWRT
PlugIn
AB-UI
Device
Driver
Desc
基础帐户及认证系统
（UAS）
设备云
（DCS）
业务云
（BCS）
运营支撑系统
（OSS）
华信智能家居云
设备商店
情景商店
APP交互控制
语音交互控制
让用户尽情享受科技带来的新感受！
开发侧
应用侧

## Slide 10
情景/设备商店
参考

## Slide 11
情景设计面板
参考

## Slide 12
3
自我评价

## Slide 13
我们的产品
需求
实现
扩展
功能
toC
toB
足够简单（单品使用时）
充分多样（配合使用时）
技术成熟（硬件和平台）
成本适中（不超过60元）
（含ZigBee，手势传感器）
传感控制经典级应用
轻松扩展其他场景
智能控制
远程控制
互动控制
环境感知
智能控制
远程控制
互动控制
环境感知
再看我们的神“灯” ~~ 这是一个产品

## Slide 14
谢谢